Уточнение Дефектных ведомостей в части капитального ремонта кровли (крыши) МКД №3 по проспекту Ленина (в связи с невключением в прежний перечень ведомостей Дефектной ведомости на проведение работы по утеплению плит перекрытий 5-ых этажей со стороны помещения чердака, которые включены в общую заявленную первоначальную максимальную  цену работ по лоту 1.1)

Наименование и адрес заказчика:

ООО «Конаковский Жилфонд» (ИНН 6911023532 ОГРН 1056910015084)

171255, г Конаково Тверской области, улица Горького, 5 ,

Email: kongilfond@gmail.com

тел\факс 8(48242)4-31-10, 4-36-14

Руководитель – Галина Клара Рашидовна

Главный бугхалтер – Морева Татьяна Алексеевна

Примечание: по каждому лоту на проведение ремонтных работ сведения о Техническом надзоре приведены справочно.

23.08.2013г.

ЛОТ №1.1. «Ремонт крыши (кровли)» г.Конаково пр.Ленина, д.3

Начальная цена: Строительных работ -    1 650 089,10 рублей.

Технический надзор за ходом выполнения         строительных работ   (ТН-1 -  35 346,90 рублей)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (часть 1)

на проведение капитального ремонта

МКД  №  3  по   пр. Ленина

( н/стены-ж/б панель, 5 эт. 4 под. , 80 кв.)

|  |  | Вид (подвид )капремонта: Ремонт крыши |
| --- | --- | --- |
|  |  | Замена покрытия кровли, системы водоотвода, надкровельных элементов, покрытий парапетов, утепление чердака |
| № п/п | Описание необходимых работ | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Разборка старого кровельного покрытия из 4-х слоёв рубероида | Кв. м. | 989.0 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки для выравнивания поверхности ( толщ. до 20 мм) | Кв. м. | 320.0 |
| 3. | Огрунтовка основания под кровельный ковёр | Кв. м. | 989.0 |
| 4 | Устройство нового кровельного покрытия из наплавляемого материала «Унифлекс» в 2слоя (основная кровля, козырьки входа) | Кв.м. | 989.0 |
| 5. | Устройство примыканий к выступающим частям кровли в 2 слоя «Унифлекс» высотой до 0.6 м | П.м. | 162.0 |
| 6. | Установка парапетов из оцинкованной стали ,шириной 0.6 м | П.м. | 29.6 |
| 7 | Смена настенного жёлоба из оцинкованной стали | П.м. | 150.0 |
| 8 | Смена свесов из оцинкованной стали, шириной 0.3 м | П.м. | 31.2 |
| 9 | Установка новых зонтов из оцинкованной стали с обвязкой | Кв. м | 6.2 |
| 10 | Установка флюгарок над трубами диам 100 мм | Шт. | 9.0 |
| 11 | Смена дефлекторов | Шт. | 4.0 |
| 12 | Демонтаж дверей выхода на кровлю(с коробкой) | Шт. | 2.0 |
| 13 | Установка новых металлических дверей с коробкой на кровлю ( размер 1.1* 0.9м)в будки | Шт. | 2.0 |
| 14 | Установка металлических утеплённых лазов на кровлю в перекрытии 5 эт. (1м х1 м) Площадь окраски по металлу масл. краской за 2 раза | Шт Кв.м.. | 2.0 4.8 |
| 15 | Установка навесных замков | Шт. | 2.0 |
| 16 | Вывоз мусора на расстояние 10 км | Тн. | 16.0 |
| 17 | Разработка проектной документации | проект | 1.0 |

Дополнительная ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (часть 2)

на проведение капитального ремонта

МКД  №  3  по   пр. Ленина

( н/стены-ж/б панель, 5 эт. 4 под. , 80 кв.)

|  |  | Вид (подвид )капремонта: Ремонт крыши |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утепление плит перекрытий 5-ых этажей со стороны помещения чердака |
| № п/п | Описание необходимых работ | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Прокладка пароизоляции по плитам перекрытия | кв.м. | 763,5 |
| 2 | Укладка теплоизоляционных плит по пароизолдяции, толщ. 10 см | кв.м | 763,5 |
| 3 | Устройство изоляционного слоя по теплоизоляционным плитам | кв.м | 763,5 |
| 4 | Укладка ходовых досок | м | 173,0 |